## Slide 1
FÍSICA
2º CURSO
BLOQUE 2: CAMPO ELECTROMAGNÉTICO
Se organiza alrededor de los conceptos de campos eléctrico y magnético, con el estudio de sus fuentes y de sus efectos, además de los fenómenos de inducción y las ecuaciones de Maxwell.
Rafael Artacho Cañadas
04. INDUCCIÓN MAGNÉTICA

## Slide 2
TABLA DE CONTENIDOS
1. Inducción electromagnética 1.1. Experiencias de Faraday. 1.2. Ley de Faraday en términos de flujo magnético. 1.3. Ley de Lenz. 1.4. Formas de inducir la corriente. 2. El fenómeno de la autoinducción 2.1. La inductancia, L, como medida de la autoinducción. 3. Aplicaciones del fenómeno de autoinducción 3.1. Generadores de corriente alterna. 3.2. Generadores de corriente continua. 3.3. Motores eléctricos. 3.4. Transformadores. 4. La unificación de Maxwell 5. El magnetismo natural | 

## Slide 3
1. Inducción electromagnética
Michael Faraday (1791-1867)
“Si de la electricidad surgía magnetismo, ¿por qué motivo el magnetismo no habría de generar a su vez electricidad?”
Joseph Henry (1816 -1887)

## Slide 4
1. Inducción electromagnética
1.1. Experiencias de Faraday
Al conectar y desconectar la batería, se induce corriente.
La variación del campo magnético de la primera bobina era lo que inducía la corriente eléctrica momentánea en la segunda.
El movimiento de las bobinas induce corriente eléctrica
La variación del campo magnético de la primera bobina, que atraviesa la segunda, era lo que inducía la corriente eléctrica momentánea en la segunda.

## Slide 5
1. Inducción electromagnética
Al introducir el imán en la bobina conectada al galvanómetro, la aguja volvía a indicar inducción de corriente.
Al sacar el imán de la bobina conectada al galvanómetro, la aguja volvía a indicar inducción de corriente pero en sentido contrario

## Slide 6
1. Inducción electromagnética
Al cambiar la polaridad del imán, al introducir el imán en la bobina conectada al galvanómetro, la aguja volvía a indicar inducción de corriente en sentido contrario
Al sacar el imán de la bobina conectada al galvanómetro, la aguja vuelve a indicar inducción de corriente pero en sentido contrario

## Slide 7
1. Inducción electromagnética
Igual sucede si en lugar del imán movemos la bobina.
Se denomina inducción electromagnética al fenómeno consistente en provocar o inducir una corriente eléctrica mediante un campo magnético variable.

## Slide 8
1. Inducción electromagnética
1.2. Ley de Faraday en términos de flujo magnético
 Flujo magnético
El flujo magnético es el número de líneas del campo magnético que atraviesan una superficie dada.
En el caso de una espira y de un campo magnético uniforme:
En una bobina de N espiras:
La unidad de flujo en el SI es el weber (Wb):

## Slide 9
1. Inducción electromagnética
 Teorema de Gauss aplicado al campo magnético
La probable inexistencia de monopolos magnéticos nos obliga a considerar que las líneas de campo magnético son cerradas.

## Slide 10
1. Inducción electromagnética
ACTIVIDADES |  | 
1. | Una espira circular de de radio está situada perpendicularmente a un campo magnético uniforme de . Calcula: i) El flujo magnético que atraviesa la espira en esa situación; ii) El flujo magnético que atraviesa la espira si esta gira alrededor de un eje que pase por su centro y sea perpendicular a . Sol: i) ; ii) | 
2. | Una bobina circular está formada por un conductor de que se enrolla en vueltas. La bobina está situada en el plano YZ. En la región hay un campo magnético . Determina el flujo magnético a través de la bobina. Sol: | 
3. | Un solenoide de vueltas por metro tiene una sección transversal de y una longitud de . El solenoide está situado en el seno de un campo magnético uniforme de cuya dirección forma un ángulo de con el vector normal a la sección transversal del solenoide. Determina el flujo magnético a través del solenoide. Sol: | 
ACTIVIDADES |  | 
1. |  | 
2. |  | 
3. |  | 

## Slide 11
1. Inducción electromagnética
1.2. Ley de Faraday en términos de flujo magnético
 Ley de Faraday
La corriente eléctrica es inducida por la variación del flujo magnético
Ley de Faraday:
La fuerza electromotriz que da lugar a la corriente eléctrica inducida en un circuito es igual a la rapidez con que varía el flujo magnético a través del mismo:

## Slide 12
1. Inducción electromagnética
1.3. Ley de Lenz
El sentido de la corriente inducida es tal que el campo magnético creado por dicha corriente tiende a oponerse a la variación del flujo magnético que la ha originado.

## Slide 13
1. Inducción electromagnética
ACTIVIDADES |  | 
4. | Una bobina constituida por espiras circulares de de radio se halla en el seno de un campo magnético uniforme de , de modo que el plano de las espiras es perpendicular al campo. i) ¿Cuál es el valor de la diferencia de potencial inducida al girar la bobina en una milésima de segundo?; ii) Si duplicamos el número de espiras, ¿en cuánto tiempo deberíamos girar la bobina para conseguir la misma fuerza electromotriz? Sol: i) ; ii) | 
5. | Una espira de de superficie se encuentra orientada de forma perpendicular a un campo magnético cuya magnitud aumenta uniformemente desde hasta en . Determina: i) La fem inducida en la espira; ii) La intensidad de corriente si la resistencia de la espira es de . Sol: | 
6. | Una bobina circular de espiras de de radio se sitúa en dirección perpendicular a un campo magnético uniforme de . Calcula la fuerza electromotriz inducida en la bobina si se gira bruscamente en . ¿Qué intensidad de corriente inducida circula si la resistencia en la bobina es de . Sol: ; | 
ACTIVIDADES |  | 
4. |  | 
5. |  | 
6. |  | 

## Slide 14
1. Inducción electromagnética
1.4. Formas de inducir la corriente
Variando el campo magnético.
Variando la superficie.
Variando la orientación del circuito en el campo al hacerlo girar.
Podemos variar el flujo:
 Fuerza electromotriz inducida al variar el campo magnético

## Slide 15
1. Inducción electromagnética
ACTIVIDADES |  | 
7. | Una bobina de espiras circulares de de radio se sitúa con sus espiras perpendiculares a un campo magnético cuyo valor varía según . i) ¿Cómo varía la fuerza electromotriz inducida con el tiempo?; ii) ¿Cuál será el valor de dicha fuerza electromotriz inducida a los ? Sol: i) ; ii) | 
8. | Una bobina de espiras circulares de de radio está situada perpendicularmente a un campo magnético unidireccional cuyo valor varía según . ¿Cuánto valdrá la fem inducida al cabo de ? Si la resistencia total de la bobina es de , ¿cuál es la intensidad que circula al cabo de ese tiempo? Sol: i) ; ii) | 
9. | A una espira circular de de radio, que descansa en el plano XY, se le aplica durante el intervalo de tiempo de a un campo magnético , donde es el tiempo en segundos. i) Calcule el flujo magnético que atraviesa la espira y represente gráficamente la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo. ii) Razone cómo cambiaría la fuerza electromotriz inducida en la espira si la espira estuviera situada en el plano XZ. Sol: ; | 
ACTIVIDADES |  | 
7. |  | 
8. |  | 
9. |  | 

## Slide 16
1. Inducción electromagnética
 Fuerza electromotriz inducida al variar el tamaño de la superficie
Es la fuerza electromotriz por movimiento

## Slide 17
1. Inducción electromagnética
 Fuerza electromotriz inducida al variar el tamaño de la superficie
N
S
Al sacar o introducir la espira en el campo magnético, se induce una fuerza electromotriz proporcional a la velocidad con la que varía superficie atravesada por el campo

## Slide 18
1. Inducción electromagnética
ACTIVIDADES |  |  | 
10. | La varilla de la figura tiene una longitud de y se mueve con una velocidad de en la dirección y sentido mostrados, en presencia de un campo magnético de . i) Indica mediante un dibujo qué extremo de la varilla se cargará positivamente y cuál lo hará negativamente; ii) Determina la fem inducida en la varilla. Sol: ii) |  | 
11. | Un par de raíles conductores muy largos se colocan en paralelo en posición vertical, unidos por su parte superior por una resistencia de . Se deja caer libremente entre los raíles un avarilla conductora de de longitud y de masa en presencia de un campo magnético de ortogonal al plano de los raíles. Al cabo de un cierto tiempo, se observa que la barra cae a una velocidad aproximadamente constante. En ese momento: i) calcula la velocidad constante de la varilla; ii) Determina la fem inducida en la varilla y la corriente que atraviesa la resistencia. Dato: Sol: i) ii) |  | 
ACTIVIDADES |  |  | 
10. |  |  | 
11. |  |  | 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

## Slide 19
1. Inducción electromagnética
 Fuerza electromotriz inducida al variar la orientación. Corriente alterna

## Slide 20
1. Inducción electromagnética
Chart: 
| 0 | 0.17452777777777778 | 0.34905555555555556 | 0.52358333333333329 | 0.69811111111111113 | 0.87263888888888896 | 1.0471666666666668 | 1.2216944444444446 | 1.3962222222222225 | 1.5707500000000003 | 1.7452777777777781 | 1.919805555555556 | 2.0943333333333336 | 2.2688611111111112 | 2.4433888888888888 | 2.6179166666666664 | 2.7924444444444441 | 2.9669722222222217 | 3.1414999999999993 | 3.3160277777777769 | 3.4905555555555545 | 3.6650833333333321 | 3.8396111111111098 | 4.0141388888888878 | 4.1886666666666654 | 4.363194444444443 | 4.5377222222222207 | 4.7122499999999983 | 4.8867777777777759 | 5.0613055555555535 | 5.2358333333333311 | 5.4103611111111087 | 5.5848888888888863 | 5.759416666666664 | 5.9339444444444416 | 6.1084722222222192 | 6.2829999999999968
Serie 1 | 0.015 | 0.014772 | 0.014095 | 0.01299 | 0.011491 | 0.0096421 | 0.0075004 | 0.0051308 | 0.0026053 | 6.949e-07 | -0.002604 | -0.0051295 | -0.0074992 | -0.009641 | -0.01149 | -0.01299 | -0.014095 | -0.014772 | -0.015 | -0.014772 | -0.014096 | -0.012991 | -0.011492 | -0.0096432 | -0.0075016 | -0.0051321 | -0.0026067 | -2.0847e-06 | 0.0026026 | 0.0051282 | 0.007498 | 0.00964 | 0.011489 | 0.012989 | 0.014094 | 0.014772 | 0.015
Chart: 
| 0 | 0.17452777777777778 | 0.34905555555555556 | 0.52358333333333329 | 0.69811111111111113 | 0.87263888888888896 | 1.0471666666666668 | 1.2216944444444446 | 1.3962222222222225 | 1.5707500000000003 | 1.7452777777777781 | 1.919805555555556 | 2.0943333333333336 | 2.2688611111111112 | 2.4433888888888888 | 2.6179166666666664 | 2.7924444444444441 | 2.9669722222222217 | 3.1414999999999993 | 3.3160277777777769 | 3.4905555555555545 | 3.6650833333333321 | 3.8396111111111098 | 4.0141388888888878 | 4.1886666666666654 | 4.363194444444443 | 4.5377222222222207 | 4.7122499999999983 | 4.8867777777777759 | 5.0613055555555535 | 5.2358333333333311 | 5.4103611111111087 | 5.5848888888888863 | 5.759416666666664 | 5.9339444444444416 | 6.1084722222222192 | 6.2829999999999968
Serie 1 | 0.015 | 0.014772 | 0.014095 | 0.01299 | 0.011491 | 0.0096421 | 0.0075004 | 0.0051308 | 0.0026053 | 6.949e-07 | -0.002604 | -0.0051295 | -0.0074992 | -0.009641 | -0.01149 | -0.01299 | -0.014095 | -0.014772 | -0.015 | -0.014772 | -0.014096 | -0.012991 | -0.011492 | -0.0096432 | -0.0075016 | -0.0051321 | -0.0026067 | -2.0847e-06 | 0.0026026 | 0.0051282 | 0.007498 | 0.00964 | 0.011489 | 0.012989 | 0.014094 | 0.014772 | 0.015
+BS
-BS
Chart: 
| 0 | 0.17452777777777778 | 0.34905555555555556 | 0.52358333333333329 | 0.69811111111111113 | 0.87263888888889263 | 1.0471666666666668 | 1.2216944444444362 | 1.3962222222222225 | 1.5707500000000003 | 1.7452777777777779 | 1.919805555555556 | 2.0943333333333336 | 2.2688611111111112 | 2.4433888888888888 | 2.6179166666666682 | 2.7924444444444427 | 2.9669722222222217 | 3.1414999999999993 | 3.3160277777777782 | 3.4905555555555545 | 3.6650833333333321 | 3.8396111111111004 | 4.0141388888888745 | 4.1886666666666654 | 4.3631944444444395 | 4.5377222222222224 | 4.7122499999999983 | 4.8867777777777759 | 5.0613055555555455 | 5.2358333333333507 | 5.4103611111111443 | 5.5848888888888855 | 5.759416666666664 | 5.9339444444444434 | 6.1084722222222165 | 6.2829999999999968
Serie 1 | 0 | 0.086822 | 0.17101 | 0.24999 | 0.32139 | 0.38301 | 0.433 | 0.46984 | 0.4924 | 0.5 | 0.49241 | 0.46986 | 0.43303 | 0.38304 | 0.32142 | 0.25003 | 0.17105 | 0.086867 | 4.6327e-05 | -0.086776 | -0.17096 | -0.24995 | -0.32135 | -0.38298 | -0.43298 | -0.46982 | -0.49239 | -0.5 | -0.49242 | -0.46987 | -0.43305 | -0.38307 | -0.32146 | -0.25007 | -0.17109 | -0.086913 | -9.2654e-05

+0
-0
Chart: 
| 0 | 0.17452777777777778 | 0.34905555555555556 | 0.52358333333333329 | 0.69811111111111113 | 0.87263888888889263 | 1.0471666666666668 | 1.2216944444444362 | 1.3962222222222225 | 1.5707500000000003 | 1.7452777777777779 | 1.919805555555556 | 2.0943333333333336 | 2.2688611111111112 | 2.4433888888888888 | 2.6179166666666682 | 2.7924444444444427 | 2.9669722222222217 | 3.1414999999999993 | 3.3160277777777782 | 3.4905555555555545 | 3.6650833333333321 | 3.8396111111111004 | 4.0141388888888745 | 4.1886666666666654 | 4.3631944444444395 | 4.5377222222222224 | 4.7122499999999983 | 4.8867777777777759 | 5.0613055555555455 | 5.2358333333333507 | 5.4103611111111443 | 5.5848888888888855 | 5.759416666666664 | 5.9339444444444434 | 6.1084722222222165 | 6.2829999999999968
Serie 1 | 0 | 0.00086822 | 0.0017101 | 0.0024999 | 0.0032139 | 0.0038301 | 0.00433 | 0.0046984 | 0.004924 | 0.005 | 0.0049241 | 0.0046986 | 0.0043303 | 0.0038304 | 0.0032142 | 0.0025003 | 0.0017105 | 0.00086867 | 4.6327e-07 | -0.00086776 | -0.0017096 | -0.0024995 | -0.0032135 | -0.0038298 | -0.0043298 | -0.0046982 | -0.0049239 | -0.005 | -0.0049242 | -0.0046987 | -0.0043305 | -0.0038307 | -0.0032146 | -0.0025007 | -0.0017109 | -0.00086913 | -9.2654e-07
I
I0
-I0
Este tipo de corriente se denominado corriente alterna.
El dispositivo que hace girar la espira se denomina generador de corriente alterna o alternador.

## Slide 21
1. Inducción electromagnética
ACTIVIDADES |  | 
12. | Un alternador consta de una bobina de espiras cuadradas de de lado y una resistencia total de . La bobina gira con una frecuencia de en un campo magnético constante de . Determinar: i) La fuerza electromotriz máxima que se induce, ii) El valor máximo de la intensidad inducida; iii) Una expresión para la fuerza electromotriz y la intensidad inducida en función del tiempo. Traza las representaciones gráficas de estas dos magnitudes. Sol: i) ; ii) ; iii) | 
13. | Una bobina de espiras circulares de cobre de de radio y resistencia gira en torno a un eje diametral en la dirección con una velocidad angular de . La bobina se encuentra inmersa en una región donde existe un campo magnético . Considerando que en las espiras estaban orientadas en el plano , halla: i) La expresión para la fem inducida en función del tiempo. ii) La intensidad máxima de la corriente que circula por la espira y el tipo de corriente que se obtiene. Sol: i) ; | 
ACTIVIDADES |  | 
12. |  | 
13. |  | 

## Slide 22
1. Inducción electromagnética
ACTIVIDADES |  | 
14. | Una espira circular de de radio, inicialmente horizontal, gira a en torno a uno de sus diámetros en un campo magnético vertical de . i) Dibuje en una gráfica el flujo magnético a través de la espira en función del tiempo entre los instantes s y e indique el valor máximo de dicho flujo; ii) Escriba la expresión de la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo e indique su valor en el instante . Sol: i) ; ii) | 
15. | Una espira de de radio gira a alrededor de un diámetro en un campo magnético uniforme de y dirección perpendicular al diámetro. En el instante inicial el plano de la espira es perpendicular al campo. i) Escriba la expresión del flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo y determine el valor de la fem. inducida; ii) Razone cómo cambiarían los valores máximos del flujo magnético y de la f.e.m. inducida si se duplicase la frecuencia de giro de la espira. Sol: i) ; ; ii) ; | 
ACTIVIDADES |  | 
14. |  | 
15. |  | 

## Slide 23
2. El fenómeno de la autoinducción
Toda corriente de intensidad variable que circule por un conductor induce una fuerza electromotriz en el propio conductor que se opone a la variación que la produce. Este fenómeno se denomina autoinducción.
Al cerrar un circuito de corriente continua
o al abrir un circuito de corriente continua
En un circuito de corriente alterna
Chart: 
| 0 | 0.17452777777777778 | 0.34905555555555556 | 0.52358333333333329 | 0.69811111111111113 | 0.87263888888889263 | 1.0471666666666668 | 1.2216944444444362 | 1.3962222222222225 | 1.5707500000000003 | 1.7452777777777779 | 1.919805555555556 | 2.0943333333333336 | 2.2688611111111112 | 2.4433888888888888 | 2.6179166666666682 | 2.7924444444444427 | 2.9669722222222217 | 3.1414999999999993 | 3.3160277777777782 | 3.4905555555555545 | 3.6650833333333321 | 3.8396111111111004 | 4.0141388888888745 | 4.1886666666666654 | 4.3631944444444395 | 4.5377222222222224 | 4.7122499999999983 | 4.8867777777777759 | 5.0613055555555455 | 5.2358333333333507 | 5.4103611111111443 | 5.5848888888888855 | 5.759416666666664 | 5.9339444444444434 | 6.1084722222222165 | 6.2829999999999968
Serie 1 | 0 | 0.00086822 | 0.0017101 | 0.0024999 | 0.0032139 | 0.0038301 | 0.00433 | 0.0046984 | 0.004924 | 0.005 | 0.0049241 | 0.0046986 | 0.0043303 | 0.0038304 | 0.0032142 | 0.0025003 | 0.0017105 | 0.00086867 | 4.6327e-07 | -0.00086776 | -0.0017096 | -0.0024995 | -0.0032135 | -0.0038298 | -0.0043298 | -0.0046982 | -0.0049239 | -0.005 | -0.0049242 | -0.0046987 | -0.0043305 | -0.0038307 | -0.0032146 | -0.0025007 | -0.0017109 | -0.00086913 | -9.2654e-07
I
I0
-I0
I
t
Se cierra el circuito
Intensidad máxima
La autoinducción aparece en:
Se abre el circuito

## Slide 24
2. El fenómeno de la autoinducción
El fenómeno de autoinducción se intensifica con una bobina arrollada sobre un núcleo de hierro, y, como consecuencia, la intensidad máxima se alcanza con más demora.
I
t
Intensidad máxima
a) Alambre rectilíneo
a
b
c
b) Bobina en espiral
c) Bobina en espiral arrollada sobre un núcleo de hierro

## Slide 25
2. El fenómeno de la autoinducción
2.1. La inductancia, L, como medida de la autoinducción
 Como el flujo magnético es proporcional al campo, y este, en el caso de ser producido por una corriente, es proporcional a la intensidad, podemos concluir que:
El coeficiente L se denomina inductancia del circuito o coeficiente de autoinducción del circuito.
 La unidad de inductancia en el SI es el henrio (H):

## Slide 26
2. El fenómeno de la autoinducción
 Cálculo de la inductancia de un solenoide
Solo depende de las características estructurales dl solenoide.

## Slide 27
2. El fenómeno de la autoinducción
ACTIVIDADES |  | 
16. | Un solenoide deespiras apretadas tiene una longitud de y un radio de . Por él circula una corriente de . Determina: i) El valor del campo magnético en un punto de la región central de su eje; ii) El flujo magnético a través del solenoide, si es constante en su interior; iii) La inductancia del solenoide; iv) La fuerza electromotriz autoinducida en el solenoide cuando la intensidad varía a razón . Dato: Sol: i) ; ii) ; iii) ; iv) | 
17. | Calcula la inductancia de un solenoide de de longitud, de espiras y de sección. ¿Qué fem autoinducida tendrá si la intensidad disminuye a ? Dato: Sol: ; | 
ACTIVIDADES |  | 
16. |  | 
17. |  | 

## Slide 28
3. Aplicaciones del fenómeno de autoinducción
3.1. Generadores de corriente alterna
Un generador de corriente transforma energía mecánica en energía eléctrica
Chart: 
| 0 | 0.17452777777777778 | 0.34905555555555556 | 0.52358333333333329 | 0.69811111111111113 | 0.87263888888889263 | 1.0471666666666668 | 1.2216944444444362 | 1.3962222222222225 | 1.5707500000000003 | 1.7452777777777779 | 1.919805555555556 | 2.0943333333333336 | 2.2688611111111112 | 2.4433888888888888 | 2.6179166666666682 | 2.7924444444444427 | 2.9669722222222217 | 3.1414999999999993 | 3.3160277777777782 | 3.4905555555555545 | 3.6650833333333321 | 3.8396111111111004 | 4.0141388888888745 | 4.1886666666666654 | 4.3631944444444395 | 4.5377222222222224 | 4.7122499999999983 | 4.8867777777777759 | 5.0613055555555455 | 5.2358333333333507 | 5.4103611111111443 | 5.5848888888888855 | 5.759416666666664 | 5.9339444444444434 | 6.1084722222222165 | 6.2829999999999968
Serie 1 | 0 | 0.00086822 | 0.0017101 | 0.0024999 | 0.0032139 | 0.0038301 | 0.00433 | 0.0046984 | 0.004924 | 0.005 | 0.0049241 | 0.0046986 | 0.0043303 | 0.0038304 | 0.0032142 | 0.0025003 | 0.0017105 | 0.00086867 | 4.6327e-07 | -0.00086776 | -0.0017096 | -0.0024995 | -0.0032135 | -0.0038298 | -0.0043298 | -0.0046982 | -0.0049239 | -0.005 | -0.0049242 | -0.0046987 | -0.0043305 | -0.0038307 | -0.0032146 | -0.0025007 | -0.0017109 | -0.00086913 | -9.2654e-07
I
I0
-I0

## Slide 29
3. Aplicaciones del fenómeno de autoinducción
3.2. Generadores de corriente continua
Un generador de corriente transforma energía mecánica en energía eléctrica

## Slide 30
3. Aplicaciones del fenómeno de autoinducción
3.3. Motores eléctricos
Un motor al contrario que un generador transforma energía eléctrica en energía mecánica

## Slide 31
3. Aplicaciones del fenómeno de autoinducción
3.4. Transformadores
Bobina primaria
Bobina secundaria
 Si no hay pérdidas:

## Slide 32
3. Aplicaciones del fenómeno de autoinducción
ACTIVIDADES |  | 
18. | Un generador de corriente alterna (AC) está formado por una bobina de espiras de de área que giran en un campo magnético de con una frecuencia de . Si la resistencia total de la bobina es de , determinar: i) La fuerza electromotriz máxima inducida; ii) La intensidad máxima inducida. Sol: i) ; ii) | 
19. | Un aparato funciona a y con mediante un transformador cuya bobina primaria tiene espiras. Si la tensión de entrada es de : i) ¿Cuántas espiras debe tener la bobina secundaria?; ii) ¿Cuál es la intensidad, en mA, que circula por la primaria? Sol: i) ; ii) | 
20. | Un transformador consta de una bobina primaria de espiras y de una bobina secundaria de espiras. i) ¿Cuál será su función: elevar o reducir el voltaje?; ii) Si la tensión de entrada es de , ¿cuál es la de salida?; iii) Si la corriente en la bobina primaria es de , ¿cuánto valdrá en la secundaria? Sol: ii) ; iii) | 
ACTIVIDADES |  | 
18. |  | 
19. |  | 
20. |  | 

## Slide 33
4. La unificación de Maxwell
James Clerk Maxwell (1831-1879)
Unificó las teorías de la electricidad y el magnetismo.
Las cuatro ecuaciones junto a la fuerza generalizada de Lorentz describen los fenómenos electromagnéticos desde el punto de vista clásico
 1ª Ley: Teorema de Gauss para el campo eléctrico:
 2ª Ley: Teorema de Gauss para el campo magnético
 3ª Ley: Ley de Faraday sobre inducción
 4ª Ley: Teorema de Ampère extendida a campos eléctricos variables

## Slide 34
4. La unificación de Maxwell
La tercera ecuación de Maxwell va más allá de lo expuesto hasta ahora: “Un campo magnético variable induce otro eléctrico proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético y perpendicular a él”.
En la cuarta ecuación: “un campo eléctrico variable induce otro magnético proporcional a la rapidez con que cambia el flujo del campo eléctrico y perpendicular a él” ( no es necesaria la presencia de corrientes eléctricas).
Desaparece la idea de fuerza a distancia y es sustituida la de propagación de la interacción en el medio en forma de onda electromagnética.
La velocidad de propagación de dichas ondas es igual a la de la luz: “la luz es, en realidad, una perturbación electromagnética que se propaga por el campo”. Así se unificó la teoría electromagnética con la óptica.

## Slide 35
5. El magnetismo natural
Un electrón en su órbita constituye una corriente eléctrica y por tanto crea un campo magnético.
Podemos caracterizar el movimiento de los electrones por su momento magnético.
Los materiales responde de forma distinta ante un campo magnético externo o ante un cambio de temperatura y según su comportamiento se clasifican en: ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos.
Momento magnético orbital del electrón

## Slide 36
5. El magnetismo natural
Ferromagnéticos
Hierro, cobalto, níquel, gadolinio, disprosio y algunas aleaciones
Paramagnéticos
Diamagnéticos
Aluminio, sodio, platino, uranio, oxígeno
Bismuto, cobre, plomo, sal, azufre, mercurio, cuarzo, plata, grafito, diamante y la mayoría de los compuestos orgánicos

## Slide 37
5. El magnetismo natural
5.1. Magnetización y temperatura
La magnetización de las sustancias ferromagnéticas y paramagnéticas disminuye con la temperatura.
La temperatura crítica a la que un material ferromagnético se convierte en paramagnético debido a la desorientación térmica se denomina temperatura de Curie.
Material | Temperatura Curie (K)
Fe | 1043
Co | 1388
Ni | 627
Gd | 292
Dy | 88

## Slide 38
Información de Contacto
Rafael Artacho Cañadas
 Granada
 artacho1955@gmail.com